Omfang

Udførelse af undertag ved spring i tagfladen.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

Undertagsfolie

Butyltape

fugebagstop

MS-polymer

Zink 14

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Hvor der er spring i tagfladernes højde, etableres en afvandingsrende på den laveste tagflade. Der laves en rille i facadevæggen, parallelt med tagfladen i en afstand på min.150 mm målt fra overside af lægter.

Undertagsfolien føres op ad facadevæggen og klæbes med butyltape. Det skal sikres at der er 10 mm luft mellem den yderste afstandsliste og facadevæg. Oven på lægterne monteres en afvandingsrende i zink, udført med ombuk på kanter. Renden fastgøres til lægter med hafter. Uden på siderenden monteres en løskant udført med ombuk, løskanten indstikkes i rillen i facadevæggen og fastgøres med egnede skruer, udført med tætningsskiver. Mellem løskant og murværk fuges med MS-polymer, på fugebagstop. Fugen glittes, så overfladen er plan og tæt.