Omfang

Udførelse af undertag ved gavl, med udhæng.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA RooFoil undertag

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Undertag

Gavlens facadevæg afsluttes øverst med en egnet planke således, at der er et plant underlag under undertagsfolien.

Lægterne afsluttes i en afstand af <X> mm fra gavlen. Under lægterne monteres egnede klemlister, en ved gavlvæggen og en langs kanten af lægterne. Undertagsfolien spændes op på undersiden af klemlisterne og ombukkes langs kanten af den yderste klemliste. Undertagsfolien afsluttes i en højde der modsvarer tagsten.

Udhæng

Under afstandslisterne monteres lægter med egnede søm eller skruer.  Vindskeden monteres udvendigt, til udhængslægte og lægteender, således at undertagsfolien er fastklemt langs tagkanten.

Ventilation

Der etableres ventilation gennem underlister under udhæng.

Underlister monteres med en indbyrdes afstand på 5 mm. Der ilægges insektnet bag underlister.