Omfang

Udførelse af undertag ved kvist

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA RooFoil

DAFA Butyltape

DAFA UV tape

DAFA Tagrumsventil

Krydsfiner EN 636-3S, Anvendelsesklasse 3

Zink 14

Fleksibel inddækning

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Underlag

Omkring kvisten opbygges et fast underlag af fx 18 mm krydsfiner. Krydsfineren nedfældes til plan overflade mellem spær. Underlaget opbygges så der minimum 200 mm under kvisten, og minimum 600 mm i bredden på begge sider af kvisten. Underlaget afsluttes minimum 900 mm over skotrendens udløb fra kvisten.

Kvisten opbygges med tagfoden med en tagfodsplade. Pladen føres forbi spærryggen således, at der er en afstand på min 40 mm mellem pladekant og spærryg, målt parallelt. Pladen placeres således at afstanden mellem lægter og fodplade er min. 25 mm. Fodpladen må aldrig udføres med en hældning på under 5 grader. Eventuelle rendejern nedfræses i krydsfineren således, at overfladen fremstår plan.

Underlaget i skotrenden udføres i en bredde på minimum 400 mm, målt fra midten og ud på tagfladen. Underlaget planforsænkes imellem spær, og monteres på egnede lægter.

Ved udløbet fra skotrenden til tagfladen etabler et underlag i form af en fodplade. Det er vigtigt at lægteafstanden på tagfladen udregnes præcist, hvorudfra fodpladen placeres.  jf. tagstensproducentens anvisning. Fodpladen placeres 40 mm fra overkant af underliggende lægte, og oversiden afsluttes ved undersiden af overliggende lægte. Inden fodpladen på tagfladen ilægges, monteres undertagsfolien i det underliggende område. Undertagsfolien skal som minimum føres forbi området, hvor fodpladen skal placeres.

Tagfod

På fodpladen monteres fodblik af 0,8 mm Zink, med en bredde så overlægget mod undertaget bliver min. 100 mm.  Fodblikket afsluttet ombukket, med et passende udlæg i tagrenden. Undertaget klæbes til fodblik med DAFA butyltape eller DAFA undertagsklæb.

Skotrende

Parallelt med underlaget monteres en bane undertagsfolie, uden samlinger. Undertagsinddækning udføres af 0,8 mm zink, monteret med hafter pr. 200 mm og blindfalse i samlinger. Inddækninger udføres med et overlæg på min. 200 mm.

Undertagsfolien tildannes til skotrenden således at der er et overlæg på minimum 150 mm mellem zinkinddækning og undertagsfolie. Samlingen tætnes med DAFA Butyltape.

Kantlægter og klemlister placeres i en afstand fra bunden passende til tagbelægningen. Kantlægten i skotrenden afsluttes med en bukket inddækning udført i zink, afsluttet 25 mm fra zinkinddækningen. Der monteres fuglegitter i samlingen mellem kantlægte og tagbelægning.

Udløbet fra skotrenden udføres af fleksibel inddækning i farven <X> som tildannes til tagbelægning.

Inddækninger omkring kvistvægge

På forside og langs sider på kvist føres undertagsfolien min. 200 mm op af kvistvægge. Undertaget klæbes med DAFA butyltape. Samlinger fuges med DAFA undertagsklæb.Inddækningerne på facade og langs sider på kvisten udføres af Fleksibel inddækning i farven <X>, som tildannes til tagstenene. Inddækningerne afsluttes med en løskant eller blindfals af Zink tilpasset den efterfølgende beklædning.

Ventilation

Der monteres DAFA tagrumsventiler i alle spærfag over og under kvisten, samt nederst i alle spærfag med skortende.