Omfang

Tilslutning af dampspærren til omkringliggende bygningsdele.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

Folieklæber

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Ved tilslutning til omkringliggende bygningsdele anvendes nedenstående produkt.

Folieklæber

Ved tætning til sugende underlag, f.eks. puds, beton ubehandlet træ mv. anvendes folieklæber.

Før montering skal det sikres, at overfladen er fast, tør og fri for støv og fedtstof. Primer anvendes, hvor folieklæberen ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegla, beton, porebeton eller tørt træværk.. Folieklæberen påføres i strenge med en tykkelse på mindst 8 mm. Umiddelbart efter fikseres dampspærren forsigtigt på den våde klæbestreng. Fugen må ikke trykkes tyndere en 4 mm. Fugen aflastes med en fold på folien umiddelbart før fugen.