Omfang

Montering af kraver ved kabelgennemføringer.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

Kabelkraver af EPDM dug, med forstanset markering for kabel eller dåse.

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Ved gennemføring af kabler eller PL-loftdåser, anvendes kabelkraver som foreskrevet af producenten.

Inden kraven monteres, skal der etableres et fast underlag, hvor damspærren og kabelkraven kan klæbes med tætte samlinger. Under-laget kan udføres af forskalling eller 15 mm krydsfiner. Dåsen eller kablerne skal være fastgjort til konstruktionen. Dampspærren tilskæres, så kablet uhindret kan føres gennem denne. Det er vigtigt, at folien ikke rynker eller folder.

Der må ikke laves udskæringer for emner, der ikke er forstanset. Kraven føres ind over kablet eller dåsen og klæbes til dampspærren.