Omfang

Tilslutning af Vindspærren til omkringliggende bygningsdele.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA universal udendørs klæber

DAFA butyltape

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Ved tilslutning til omkringliggende bygningsdele anvendes èt af nedenstående produkter.

DAFA universal udendørs klæber, sugende underlag

Ved tætning til sugende underlag som f.eks. puds, beton ubehandlet træ mv. anvendes DAFA universal udendørs klæber.

Før montering skal det sikres, at overfladen er fast, tør og fri for støv og fedtstof. Primer anvendes, hvor der ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton eller tørt træværk. Klæberen påføres i strenge med en tykkelse på mindst 8 mm. Umiddelbart efter fikseres vindspærrefolien forsigtigt på den våde klæbestreng. Fugen aflastes med en fold på folien umiddelbart før fugen.

DAFA butyltape, ikke sugende underlag

Ved samling mellem Vindspærre og ikke sugende underlag, fx zink anvendes DAFA butyltape.

Før montering skal det sikres, at overfladen er fast, tør og fri for støv og fedtstof. Primer anvendes, hvor der ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton eller tørt træværk. Tapen udrulles og trykkes fast til underlaget. Vindspærrefolien udføres med en fold umiddelbart før samlingen og trykkes tæt til butyltapen.