Omfang

Udførelse af undertag ved skorsten

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

Undertagsfolie

Butyltape

UV-bestandig tape

Tagrumsventil

MS-polymer

Krydsfiner EN 636-3S, Anvendelsesklasse 3

Zink 14

Fleksibel inddækning

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Underlag

Der etableres et egnet underlag omkring skorstenen af fx 18 mm krydsfiner. Underlaget udføres i en bredde på minimum 500 mm over skorstenen og 150 mm under skorstenen. Underlaget planforsænkes imellem spær, og monteres på egnede lægter.

På oversiden af skorstenen opbygges en svineryg af 18 mm krydsfiner. Den opbygges med en kip i midten, og fald til begge sider.

Undertag

På undersiden af skorstenen placeres en bane undertagsfolie, som skæres ved overkanten af skorstenen og føres 200 mm op af skorstensvæggene. Mellem skorsten og undertagsfolie tætnes med butyltape.

Inden den overliggende bane placeres, monteres to skrå baner undertagsfolie som krydser over hinanden på svineryggen. Alle overlæg udføres med 200 mm overlæg. Samlinger på svineryggen forsegles med UV-bestandig tape.

Inddækning

Inddækningerne på svineryggen og omkring skorstenen udføres af Zink og blyerstatning. Inddækningerne afsluttes med en løskant af Zink, monteret i rille parallelt med tagfladerne. Der fuges mellem løskant og skorstensvæg med MS-polymer ilagt på egnet bagstop, glittet til plan tæt overflade.

Ventilation

Der monteres tagrumsventiler i alle spærfag, på begge sider over og under skorstenen.