Omfang

Montering af Radonbrønd

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

Radonbrønd

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Radonbrønden skal udføres så den ikke kollapser. Derfor er det fordelagtigt at anvende en præfabrikeret radonbrønd fremstillet af PE skum med 4 x Ø110 mm huller til rør, som giver mulighed for at tilslutte flere sugrør som fordeles i suglaget under terrændækket.

Antallet af radonbrønde, deres placering og sugets nødvendige kraft afhænger derfor af den enkelte bygning og suglaget under gulvkonstruktionen. I tvivlstilfælde skal producenten af radonbrønden kontaktes, angående teknisk vejledning.

Fremgangsmåde:

- Udgrav en fordybning til brønden.

Sørg for at der anvendes egnede materialer som suglag, som fx nøddesten, singels, eller coatede løsklinker.

Et ensartet suglag på mindst 100 mm anses som tilstrækkeligt.

- Brønden lægges minimum 0,5 m fra ydervæggen, for at undgå nedkøling af fundamentet.

- En radonbrønd dækker et område på ca. 150 m2 afhængig af jord- og funderingsforhold.

- Er der fundament til skillevægge, som kan blokere luftstrømme, skal der placeres en ekstra radonbrønd for hvert opdelt rum, eller der skal sikres fri bevægelighed for luftstrømme på anden vis.

- De huller i radonbrønden der ikke anvendes, skal lukkes med tilhørende prop, eller på anden vis sikres mod tilstopning.