Omfang

Montering af murfolie under bundrem/bagvæg/skillevæg

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

Murfolie

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Murfolien anvendes til tætning i overgangen mellem fundament og terrændæk.

Inden montagen skal det sikres, at overfladen på fundamentet er renset for skarpe grater, rengjort og fri for støv og fugt. Murfolien placeres så samlingen til Radonspærren udføres på fast underlag.

Alle samlinger udføres med min. 150 mm overlæg og forsegles med UV tape, placeret centreret over samlingen. Tapen trykkes omhyggeligt mod folien. Det er vigtigt at der under hele samlingen er fast underlag.