Omfang

Montering af kraver ved rørgennemføringer.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

Rørkraver af EPDM dug, med forstanset markering for rørdimensionen.

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Ved gennemføring af ventilations- og afløbsrør anvendes kraver som foreskrevet af producenten.

Typen af rørkrave fastlægges ud fra rørets dimension.

Inden kraven monteres, skal der etableres et fast underlag, hvor damspærren og universalkraven kan monteres med tætte samlinger. Underlaget kan udføres af forskalling eller 15 mm krydsfiner. Røret skal være fastgjort til konstruktionen.

Dampspærren tilskæres i hjørnet, hvor emnet bryder folien. Det er vigtigt,

at folien ikke rynker eller folder.

Der må ikke laves udskæringer for emner, der ikke er forstanset.

Ved firkantede rør skal universalkrave forsegles med tape der er velegnet til fleksible opgaver.