Omfang

Udførelse af undertag ved skotrende

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA RooFoil undertag

DAFA Butyltape

DAFA UV tape

DAFA Tagrumsventil

Krydsfiner EN 636-3S, Anvendelsesklasse 3

Zink 14

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Skotrender udføres i forsænket plan med oversiden af spær således, at regnvand fra undertaget kan ledes uhindret til skotrenden. Skotrendens bredde skal vurderes i hvert tilfælde, alt efter tagfladernes størrelse og hældning.

Underlag

Der etableres et egnet underlag i skotrenden fx 18 mm krydsfiner. Underlaget udføres i en bredde på minimum 400 mm, målt fra midten og ud på tagfladen. Underlaget planforsænkes imellem spær, og monteres  på egnede lægter.

Opbygning

Parallelt med underlaget monteres en bane undertagsfolie, uden samlinger. Undertagsinddækning udføres af 0,8 mm zink, monteret med hæfter pr. 200 mm og blindfalse i samlinger. Inddækninger udføres med et overlæg på min. 200 mm.

Undertagsfolien tildannes til skotrenden således at der er et overlæg på minimum 150 mm mellem zinkinddækning og undertagsfolie. Samlingen tætnes med DAFA Butyltape.

Kantlægter og klemlister placeres i en afstand fra bunden passende til tagbelægningen. Kantlægten i skotrenden afsluttes med en bukket inddækning udført i zink, afsluttet 25 mm fra zinkinddækningen. Der monteres fuglegitter i samlingen mellem kantlægte og tagbelægning.

Tagfod

Der etableres en fodplade, med fodblik af zink, som afsluttes tæt i hjørnet. Underlaget i skotrenden udføres i tæt forbindelse til tagfodspladen, og skotrendens zinkinddækning placeres ovenpå fodblikkes og afsluttes i bunden i blindfalse.

Kip

Underlaget i skotrenderne afsluttes tæt ved samling i kipppen. Zinkinddækningerne afsluttes i kippen med egnede false, eller loddes i nødvendigt omfang.

Ventilation

Der monteres DAFA tagrumsventiler i alle spærfag, på begge sider af skotrenden.