Omfang

Udførelse af undertag ved rørgennemføringer

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA RooFoil undertag

DAFA UV rørkrave

DAFA UV tape

Krydsfiner EN 636-3S, Anvendelsesklasse 3

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Underlag

Ved gennemføringer etableres et egnet underlag af fx 15 mm krydsfiner, udført i en størrelse så der er min. 200 mm underlag på alle sider af emnet der skal gennemføres i taget. Underlaget planforsænkes imellem spær, og monteres fx på egnede lægter. Emnet skal være tilstrækkeligt fastgjort.

Undertag

Den første bane undertag tilskæres omkring rør, evt. nødvendige snit for montage udføres på oversiden af emnet. Det er vigtigt, at folien ikke rynker eller folder. DAFA UV rørkrave leveres med forstansede markeringer. Der må ikke laves udskæringer for emner, der ikke er forstanset. Start med at fjerne den udstansning, som passer til gennemføringen, og placer kraven over røret. Beskyttelsesfolien fjernes og kraven trykkes tæt til undertaget. Ved firkantede rør forsegles med DAFA UV tape mellem krave og rør. Der monteres et ekstra stykke undertagsfolie over kraven, som føres under næste overliggende bane. Overlægget forsegles med DAFA UV tape.