Omfang

Montering af ud- og indvendige hjørner.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA hjørner

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Ved ud- og indvendige hjørner anvendes DAFA hjørner. DAFA hjørnet monteres uden på dampspærrefolien Det er vigtigt, at overlægget ikke rynker eller folder. Tapen placeres centreret over samlingen og trykkes, så optimal vedhæftning opnås. Samlingen skal udføres på fast underlag.  Inden montagen skal overfladerne være tørre, rene, og fri for snavs og støv.