Omfang

Montering af kraver ved rørgennemføringer

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA UV rørkrave

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Ved gennemføring af ventilationsrør anvendes DAFA UV rørkrave. Typen af rørkraven fastlægges ud fra rørets dimension.

Der etableres et fast underlag, hvor vindspærren og rørkraven kan monteres med tætte samlinger. Underlaget kan udføres af forskalling eller 15 mm krydsfiner. Røret skal være fastgjort til konstruktionen.

Vindspærre tilskæres i hjørnet, hvor emnet bryder folien. Det er vigtigt, at folien ikke rynker eller folder.

Rørkraven leveres med stansede markeringer. Der må ikke laves udskæringer for emner, der ikke er forstanset. Ved firkantede rør skal universalkrave forsegles med DAFA UV tape.