Omfang

Udførelse af undertag ved ovenlys

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA RooFoil undertag

DAFA Butyltape

DAFA UV tape

DAFA Undertagsventiler

Ovenlys med integreret undertagssystem.

Krydsfiner EN 636-3S, Anvendelsesklasse 3

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Der vælges et ovenlyssystem, der kan anvendes til den konkrete tagbelægning og taghældning. Vinduet monteres jf. producentens anvisning.

Underlag

Over vinduet etableres et fast underlag af fx 15 mm krydsfiner, udført i en størrelse så underlaget når forbi nr. 2 lægte over ovenlysvinduet. Underlaget planforsænkes imellem spær, og monteres fx på egnede lægter.

Undertag

Undertaget udskæres i feltet, hvor vinduet skal placeres, ombukkes og fastgøres til lægter. Undertagskraven, fra vinduessystemet placeres omkring vinduet jf. producentens anvisning. Over vinduet placeres den tilførende afvandingsrende med fald mod tilstødende spærfag undertagskraven ombukkes og tilpasses afvandingsrendens bund.

Efterfølgende monteres den overliggende undertagsfolie uden på undertagskraven i afvandingsrenden og evt. tilhørende clips monteres. Undertaget klæbes til renden med tilhørende butyltape.

Ventilation

Der monteres en tagrumsventil på over- og underside af vinduet i spærfaget.