Omfang

Levering og montering af kraver og tætninger ved bjælker.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA spærfodskrave

DAFA Multi Sealing

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Hvor bjælker gennemføres i dampspærren, etableres et fast underlag af f.eks. 15 mm krydsfiner.

45 mm bjælker

Der monteres en DAFA spærfodskrave omkring hver bjælke, inden dampspærren monteres. Kraven tilskæres, så den passer præcist til emnet, den skal monteres på. Hvis emnet er større end spærfodskraven, anvendes flere kraver. Overlægget skal min. være 5 cm.

Damspærrefolien skal være tør, ren og fri for snavs og støv og monteres, så folien ikke rynker eller folder. På den åbne ende forsegles med DAFA damspærretape grøn.

Bjælker større end 45 mm, stålbjælker mv.

Dampspærren tilskæres i hjørnet, hvor emnet bryder folien. Det er vigtigt at folien ikke rynker eller folder.

DAFA Multi Sealing tilskæres i et passende stykke, og dækpapiret fjernes. Damspærrefolien skal være tør, ren og fri for snavs og støv. Primer anvendes, hvor der ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton eller tørt træværk. DAFA Multi Sealing presses kraftigt mod emnet og folien, så optimal tæthed opnås.