Omfang

Tilslutning af Vindspærren til omkringliggende bygningsdele.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

Klæber

Butyltape

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Ved tilslutning til omkringliggende bygningsdele anvendes èt af nedenstående produkter.

Klæber, sugende underlag

Ved tætning til sugende underlag som f.eks. puds, beton ubehandlet træ mv. anvendes undertagsklæber.

Før montering skal det sikres, at overfladen er fast, tør og fri for støv og fedtstof. Klæberen påføres i strenge med en tykkelse på mindst 8 mm. Umiddelbart efter fikseres vindspærrefolien forsigtigt på den våde klæbestreng. Fugen aflastes med en fold på folien umiddelbart før fugen.

Butyltape, ikke sugende underlag

Ved samling mellem Vindspærre og ikke sugende underlag, fx zink anvendes butyltape.

Før montering skal det sikres, at overfladen er fast, tør og fri for støv og fedtstof. Tapen udrulles og trykkes fast til underlaget. Vindspærrefolien udføres med en fold umiddelbart før samlingen og trykkes tæt til butyltapen.