Omfang

Udførelse af undertag ved tagfod, med udhæng.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

Undertagsfolie

Butyltape

Undertagsklæb

Krydsfiner EN 636-3S, Anvendelsesklasse 3

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Tagfodsplade

I tagfoden etableres et underlag af min. 18 mm krydsfiner. Pladen føres forbi spærryggen således, at der er en afstand på min 40 mm mellem pladekant og spærryg, målt parallelt. Pladen placeres således at afstanden mellem lægter og fodplade er min. 25 mm. Fodpladen må aldrig udføres med en hældning på under 5 grader. Eventuelle rendejern nedfræses i krydsfineren således, at overfladen fremstår plan. På fodpladen monteres fodblik af min. 0,7 mm Zink eller Alu, med en bredde så overlægget mod undertaget bliver min. 100 mm.  Fodblikket afsluttet ombukket, med et passende udlæg i tagrenden. Undertaget klæbes til fodblik med butyltape eller undertagsklæb.

Vindstop

Der etableres et egnet vindstop af fx krydsfiner eller tilsvarende. Vindstoppet tildannes fra overkant isolering til afslutning mod overkant af den udvendige facade. Vindstoppet udføres med tætte samlinger mod de tilstødende bygningsdele. Vindstoppet kan evt. fuges langs kanter og i samlinger med egnet fugemasse. Vindstoppet afsluttet så der er 50 mm ventilationsafstand mellem vindplade og undertagsdug.

Ventilation

Der etableres ventilation gennem underlister under udhæng.

Underlister monteres med en indbyrdes afstand på 5 mm. Hvis der er færre end 3 brædder, øges afstanden, så den samlede ventialtion er min. 20 mm. Hvis den samlede ventialtionsåbning er mere end 30 mm, skal de inderste spalter lukkes. Der ilægges insektnet bag underlister.