Generelt

Arbejdet omfatter levering og montering af vindspærre samt materialer og bygningsdele, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen eller vist på tegningerne.

Arbejdet omfatter herudover bestemmelserne i byggesagsbeskrivelsen, samt eventuelt i tilbudslistens angivne ydelser.

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele

- <X>

- <X>

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger

- <X>

- <X>

Afgrænsninger

Levering og montering af DAFA WindFoil 95, fastgjort til konstruktionen, udført med nødvendige tapesamlinger, tilslutninger, fuger, kraver samt øvrige foranstaltninger, der er nødvendige for arbejdets udførelse.

Vindspærresystemet skal monteres i henhold til gældende montageanvisning.

Funktionskrav

Vindspærren skal sikre, at vand, fugt, fygesne mv. der trænger igennem facadebeklædningen ikke opfugter konstruktionen.

Kvalitetsdokumentation og garanti

Dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets

kvalitet skal føres i et arkiv, som skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, udførelseskontrol samt slutkontrol.

Der udfyldes en garantiansøgning med ansøgning om 30 års garanti. Ansøgningen fremsendes til DAFA, som sender en garantierklæring retur. Erklæringen afleveres til byggeledelsen sammen med kvalitets-dokumentationen.

Vindspærrefolie

Type		DAFA WindFoil 95

Rullebredde 		1,5 meter

Vægt 		95 g/m2

Sd-værdi		0,02 meter

Eksponeringstid 	4 uger

Tilbehør

DAFA UV tape

- Anvendes til klæbning af samlinger.

DAFA butyltape

- Anvendes til klæbning mod ikke sugende underlag.

DAFA universal udendørsklæb

- Anvendes til klæbning mod alle underlag.

DAFA UV rørkrave

- Anvendes til tæt gennemføring af runde eller firkantede rør.

DAFA UV kabelkrave

- Anvendes til tæt gennemføring af kabler.

Øvrigt tilbehør

DAFA sokkel- og remfolie

- Anvendes mellem fundament og bundrem

DAFA Multi SealingTM

- Anvendes til specialtætninger

Håndtering

Produkterne skal opbevares og transporteres på en sådan måde, at de ikke beskadiges. Udrulning må ikke foregå på gulve o.lign., som kan beskadige folien.

Montering

DAFA AirVent System kan monteres ved temperaturer over -10 oC.

Inden montage af vindspærren skal konstruktionerne være afstivet og fastgjort, så folie, tape, fuger mv. ikke udsættes for unødige belastninger. Overflader, hvor der skal monteres tape eller klæber, skal være tørre og fri for støv.

Der må ikke monteres vindspærre på materialer eller konstruktioner, der er våde eller fugtige, dette skal kontrolleres inden montage af vind-spærren.

DAFA vindspærrer kan monteres vandret og lodret. Folien skal altid monteres, så siden med tekst vender mod den udvendige del af facaden. Samlinger, gennemføringer og tilslutninger skal udføres med fast underlag, f.eks. 15 mm krydsfinerplade.

Fastgørelse

Folien fastgøres til underlag af træ med klammer og underlag af stål med DAFA dobbeltklæbende tape. Antal og placering af fastgørelser afhænger af konstruktionen.

Det skal altid sikres, at vindspærren er fastgjort, så der ikke opstår skader, når den udsættes for vindtryk. Samlinger eller tilslutninger udføres med mindst 100 mm overlæg. Det er vigtigt, at overlægget ikke rynker eller folder.

Montageklammer og samlinger på vindspærren forsegles med DAFA UV tape. Tapen placeres centreret over samlingen, og trykkes så optimal vedhæftning opnås. Overfladerne skal være tørre, rene og fri for snavs og støv.

Vindspærren skal efter montagen være plan og udstrammet. Det er vigtigt, at dampspærren i hjørner og ved sammenbygninger, ikke er spændt så hårdt, at samlingerne udsættes for unødige belastninger.

Der skal anvendes egnede afstandslister som placares mellem vindspærre og facadebeklædning. Afstandslisterenes tykkelse skal tilpasses facadebeklædningen, dog skal der altid være minimum 25 mm afstand mellem vindspærren og facadebeklædningen.

Anvisninger

Specifikke afsnit i nedenstående anvisninger, rapporter mv., i gældende udgave, er sammen med projektmaterialets specifikationer gældende for arbejdets udførelse.

- Bygningsreglementet

- SBI-anvisning 178, Bygningers fugtisolering

- Træ 56, træskelethuse

- BYG-ERFA blad nr. 13 12 27, Vindspærrer i facader

- BYG-ERFA blad nr. 14 10 07, Vindspærrer og brandteknik - lette ydervægge

- Gældende montageanvisning