Omfang

Montering af hjørner.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

Radon hjørne

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Ved hjørner anvendes Radon hjørner. Radon hjørnet monteres før folien, fx med butyl bånd

Det er vigtigt, at overlægget ikke rynker eller folder. Når Radonspærren er monteret, tætnes samlingen med UV tape. Tapen placeres centreret over samlingen og trykkes, så optimal vedhæftning opnås. Inden montagen skal overfladerne være tørre, rene, og fri for snavs og støv.